## Slide 1: CHAPITRE 4. VALORISATION LES BOUES DES STATIONS D’EPURATION
INTRODUCTION : Beaucoup de secteurs industriels cherchent à valoriser leurs déchets afin d’éviter la mise en décharge ou l’élimination, opérations de plus en plus coûteuses à la vue des importantes quantités concernées et de l’augmentation du coût de mise en décharge. Dans ce chapitre on va essayer de donner quelques types de déchets qui peuvent être valorisé soit dans le domaine de génie civil ou bien dans les autres domaines.
Les déchets étudiés sont les boues des stations d’épuration, Les boues de dragage/curage et les caoutchoucs.
Dans le but d’évaluer le potentiel de ces déchets, leur introduction a été effectuée, dans un premier temps, dans la fabrication de produits non structurels type produits de voirie (production possible au CERIB), en substitution d’une partie de certains constituants traditionnels du béton.

## Slide 2: LES BOUES DES STATIONS D’EPURATION
INTRODUCTION : Dans le contexte actuel de protection de l’environnement, l’élimination des boues d’épuration constitue un des enjeux majeurs pour notre pays. L’accroissement du nombre de STEP en Algérie s’accompagne de production de quantités non négligeables de boues d’épuration. L’objectif du traitement est de réduire le volume des boues produites, mais également de les valoriser par :
Une réutilisation à des fins agricoles, permettant ainsi d’enrichir les sols sans recourir à des engrais chimiques,
Valoriser leur potentiel énergétique sous forme de biogaz.
Les objectifs de la valorisation de déchets de stations d’épuration rentrent dans le contexte de gérer les résidus après traitement des eaux usées et généralement se résume à :
Maitriser la gestion de ces sous-produits ;
Créer une valeur ajoutée (énergie, amendement, fertilisant, cimenterie,…);
Réduire les nuisances olfactives ;
Participer à la protection de l’environnement et au développement durable.

## Slide 3: Définition de bouts de Station d’épuration (SE)
désigne l'ensemble des résidus de l'activité biologique des micro-organismes vivant dans les stations d'épuration, qui transforment les matières transportées par les eaux usées pour qu'elles puissent en être extraites. Elles sont constituées essentiellement d'eau, de sels minéraux et de matière organique. Ces boues sont classées en trois catégories :
Les boues primaires : Ceux sont des dépôts proviennent du traitement primaire des eaux usées, par décantation.
Les boues physico-chimiques : Proviennent de la décantation après traitement avec des réactifs chimiques (agents floculants ).
Les boues biologiques : Proviennent d’une épuration biologique des eaux usées, composées.

## Slide 4: Caractéristiques physiques des boues
Boues biologiques, plus ou moins déshydratées
Boues
liquides
1-5% MS
Boues
égouttées
6-8% MS
Boues
pâteuses
60-80% MS
Boues
Séchées
60-80% MS
Boues biologiques
Stabilisées
Boues solides
Chaulées
30-40% MS
Boues
Compostées
45% MS
Autres
boues
Boues
Cellulosiques
50% MS

## Slide 5
Les différentes voies de valorisation et d’élimination des boues
Epandage
Apports des boues sur le sol, selon une répartition régulière
Méthanisation
Matière organique +microorganismes
Compostage
Matière organique (boue +co-produit) +microorganismes
Incinération
Matière organique
Mise en décharge ou CET
Les différentes voies de valorisation et d’élimination des boues

## Slide 6: LES BOUES DE DRAGAGE/CURAGE
    Introduction : Le dragage est une opération nécessaire pour maintenir l’activité et la sécurité navale dans les structures portuaires. Cette opération génère des quantités importantes de matériaux, d’où la nécessité d’une réflexion pointue pour la gestion de ces matériaux qui fait appelle à des moyens humains et matériels considérables. Dans cette logique, la valorisation des sédiments de dragage s’avère une solution convenable, dans plusieurs domaines (agriculture, génie civil...etc.), et elle doit d’avantage prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux.

## Slide 7: Définition de la boue
    La boue est un mélange d'eau et de particules sédimentaires fines de limons et d'argiles. Les dépôts de boue anciens ou fossilisés se transforment en luttes par l'action du temps. Quand une boue est riche en matière organique et qu'elle sédimente au fond de l'eau, elle consomme de l'oxygène et devient anoxique. Elle peut néanmoins être aérée par des vers où Animaux fouisseurs. La boue fournit un abri à de nombreuses espèces animales telles que les vers, les grenouilles, les serpents, les palourdes, les écrevisses, etc. D'autres animaux comme les porcs, les rhinocéros et les éléphants s'en servent pour refroidir leur corps et les protéger des rayons du soleil. Les êtres humains se sont servis (et se servent encore) de boue séchée dans des constructions, des œuvres d'art, ainsi que comme matériau étanche.

## Slide 8: Les types de boue
Les boues d’épuration : Les boues d’épuration (urbaines ou industrielles) sont les principaux déchets produits par une station d'épuration à partir des effluents liquides. Ces sédiments résiduaires sont surtout constitués de bactéries mortes et de matière organique minéralisée. Une installation moyenne produit environ un excès de 40 g de matière sèche par jour et par habitant
Boues de forage : Dans le domaine de la géotechnique, les boues de forage font partie des "fluides de forage». Les boues de forages ont plusieurs fonctions techniques essentielles dans la réussite d'un forage, notamment dans les forages profonds et forages dirigés. Elles sont notamment utilisées dans les forages de pétrole et de gaz naturel, mais également pour des forages plus simples, destinés par exemple à produire de l'eau potable.

## Slide 9: Boue de curage : Les boues de curage d’égouts sont des déchets produits par les professionnels de l’assainissement dans le cadre de l’entretien des réseaux d’assainissement. [9]
Les boues de dragage : L’appellation sédiments de dragage correspond aux boues formées par sédimentation dans les cours d’eau, les plans d’eau, les canaux, les barrages et les ports fluviaux ou maritimes. L’opération de dragage de ces ouvrages est le plus souvent nécessaire afin de rétablir un tirant d’eau pour la navigation ou pour prévenir les risques d’inondation. De par cette définition, les sédiments de dragage sont des sables et des limons et argiles. Les sédiments marins sont essentiellement sableux en entrée de port, davantage limoneux et argileux en fond de darse. Les sédiments de canaux, au contraire, sont généralement plus fins.

## Slide 10: Dragage
  On appelle dragage l'opération qui consiste à extraire les matériaux situés sur le fond d'un plan d'eau. L'objectif est de réaliser des travaux de génie portuaire (creusement de bassins ou de chenaux), d'entretenir les chenaux fluviaux ou maritimes empruntés par les navires lorsqu'ils ont été comblés par les sédiments, d'effectuer des opérations de remblaiement pour reconstituer les plages ou gagner des terres sur la mer ou d'extraire des granulats marins pour répondre aux besoins du secteur de la construction.

## Slide 11: Type de dragage
Dragage d’entretien : Le dragage d’entretien périodique est associé à l’enlèvement des sédiments accumulés d’un chenal afin de conserver la profondeur nominale des voies de navigation, des ports, des marinas, des rampes, de mis à l’eau et des installations portuaires. Ce type de dragage s’effectue à intervalles réguliers aux fins de navigation (au moins une fois tous les cinq ans). Habituellement, le dragage se fait par des moyens mécaniques, comme une benne à traction, une pelle à benne trainante ou une rétro-caveuse.
Dragage d’approfondissement : Les dragages d’approfondissement sont entrepris lorsqu’il devient nécessaire d’adapter le seuil de navigation à la taille des navires. Ces travaux nécessitent de déplacer d’importants volumes de sédiments et demandent des moyens de dragage importants.

## Slide 12: Dragage d’aménagement de nouvelles aires portuaires : L’aménagement de nouvelles aires portuaires occasionne souvent le déplacement d’importants volumes de matériaux divers : roches, graviers, sables, terres, argiles ou vases. Ces matériaux peuvent également être utilisés pour créer les nouvelles aires.

## Slide 13: Prétraitement des boues de dragage
Par définition, les procédés de prétraitements des sédiments sont utilisés pour préparer les matériaux de dragage en vue de leur transport, leur traitement ou leur mise en dépôt, voir leur valorisation
La déshydratation
Généralement, les déshydratations visent essentiellement à réduire le contenu en eau des sédiments pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
Faciliter la manutention des sédiments.
Réduire les besoins en énergie lors de leur incinération.
Réduire les coûts de traitement de la plupart des technologies, en particulier des technologies thermiques.
Faciliter les dépôts des sédiments en milieu terrestre.
Réduire les coûts de transport par réduction du volume et du poids. Réduire les volumes de matériaux à traiter ou à mettre en dépôt.

## Slide 14: Injection de produits dans les boues draguées
Dans le cas de projets de dragage hydraulique, l’injection de produits (floculant minéraux, poly-électrolytes de synthèse) dans les boues prend avantage du processus de mélange disponible dans le pipeline utilisé pour le transport des matériaux de dragage. Les produits d’injection sont de natures chimiques différentes, et permettent :
de conditionner les sédiments pour leur traitement.
d’accélérer la sédimentation des particules au site de dépôt.
d’améliorer la biodégradation des substances organiques dans ces mêmes sites de dépôt

## Slide 15: Classification des boues
Les boues de classe B :
Les boues de classe B sont classées en tant que déchets dangereux. Cependant, il est possible après inertage chimique ou thermique et stabilisation, de les réutiliser. Les principales voies envisagées sont le recyclage en cimenterie ou le recyclage en produits de construction ou en nouveaux matériaux. Les débouchés de valorisation sont accrus lorsqu’il est possible après traitement de requalifier les boues de classe B en boues de classe A.
. Les boues de classe A [8] : Les boues de classe A sont les seules à l’heure actuelle à être reconnues comme des matières valorisables. Il est également possible d’utiliser les boues de classe A pour l’épandage de terres agricoles (comme pratiqué avec les boues de station d’épuration) ou la réhabilitation de sites.